## Slide 1: 산화-환원 적정: 비타민 C 분석

## Slide 2: 1. 실험목적
산화-환원 반응을 기초로 직접 요오드 적정법을 이용하여 강한 환원제인 비타민 C의 함유량을 측정한다.
핵심개념: 산화-환원 반응, 비타민 C, 직접 요오드 적정

## Slide 3: 2. 이론
비타민 C (아스코르브 산, Ascorbic acid )는 동물의 몸 속에서 항산화제 역할을 하며, 콜라겐을 형성하는데 필수적인 물질이다.
결핍 시 괴혈병 (출혈, 감염 및 뼈의 연화 등)
비타민 C의 역할

## Slide 4: 2. 이론
산화 (oxidation): 전자를 잃는 것 또는 산화수 증가하는 것.
환원 (reduction): 전자를 얻은 것 또는 산화수 감소하는 것.
산화제 (oxidant): 다른 물질을 산화시키는 물질. 자신은 전자를 얻으므로 환원
환원제 (reductant): 다른 물질을 환원시키는 물질. 자신은 전자를 잃으므로 산화
산화-환원 반응

## Slide 5: 2. 이론
산화수
  원소의 산화수 : 0 (O2, H2, S, Fe)
  산소 : -2 (과산화물은 -1)
  수소 : +1 (금속의 수소화물은 -1)
  단원자 이온 : 이온의 전하 (Na+, Cu2+)
  다원자 이온 : 산화수의 합이 이온의 전하 (SO42-)
  알칼리금속(+1), 알칼리토금속(+2) 화합물
중성의 원자에서 전자를 얻거나 잃어서 생성되는 전하 (공유결합에서는 전기음성도가 큰 원자가 전자를 얻는다고 가정)

## Slide 6: 2. 이론
산화제 (Oxidant)
하나 또는 그 이상의 전자를 얻는다.
자신은 환원된다.
원소의 산화수가 감소한다.
Zn
Cu2+
Cu
Zn2+
+
+
산화제
자신은 환원되고 다른 물질을 산화시키는 물질 → 강한 산화제는 산화력 또는 산화성이 크다는 표현을 씀 (KMnO4, Fe3+, O2, F2)

## Slide 7: 2. 이론
환원제 (Reductant)
자신은 산화되고 다른 물질을 환원시키는 물질 → 다른 물질을 환원시키기 위해서는 자신의 산화수가 낮아야 함 (I-, Na, Mg, H2, C, CO)
Zn
Cu2+
Cu
Zn2+
+
+
환원제
하나 또는 그 이상의 전자를 잃는다.
자신은 산화된다.
원소의 산화수가 증가한다.

## Slide 8: 2. 이론
산화제와 환원제의 세기
가장 강한 산화제는 가장 큰 양의 값 환원전위를 갖음.
가장 강한 환원제는 가장 큰 음의 값 환원전위를 갖음.
두 전위차가 클 수록, 더 큰 전지전압을 갖음.

## Slide 9: 2. 이론
표준 환원 전위 (Eored, standard reduction potential)

## Slide 10: 2. 이론
요오드 적정법
직접 요오드 적정법 요오드보다 표준 환원 전위가 낮은 물질은 환원제로 작용하므로 직접 요오드 적정법으로 적정
간접 요오드 적정법 요오드보다 표준 환원 전위가 높은 물질은 산화제로 작용하므로 분석물질을 과량의 I-에 가하여 요오드를 생성시킨 다음 산화된 요오드를 티오황산 표준용액으로 적정

## Slide 11: 2. 이론
비타민 C의 적정
비타민 C를 표준 요오드 용액과의 산화-환원 반응을 이용하여 적정
요오드 용액은 약간 과량의 요오드화 칼륨(KI) 용액에 요오드산 칼륨(KIO3)을 첨가한 다음 과량의 강산을 가하여 만든다.

## Slide 12: 2. 이론
지시약
요오드 적정법의 종말점 확인에는 요오드-녹말 반응에 의해 짙은 청색이 나타나는 것을 이용, 녹말 용액을 지시약으로 사용한다.
요오드와 녹말이 착물을 형성

## Slide 13: 3. 실험기구 및 시약
250 ml 부피 플라스크
25 ml 눈금 실린더
100 ml 삼각 플라스크
100 ml 비커
50 ml 뷰렛
3 ml 스포이드
유리막대
비타민 C 정제(tablet)
0.0025 M 표준비타민 C 용액
0.0025 M 요오드 용액
녹말 지시약
증류수
기구
시약

## Slide 14: 4. 실험 방법
50 ml 뷰렛을 증류수로 깨끗이 씻은 후, 소량의 요오드 용액으로 헹군다. 이 때 소량의 용액을 뷰렛 끝으로 흘려 보낸 뒤 뷰렛에 요오드 용액을 채운다.
0.0025 M 표준 비타민 C 용액 25 ml를 100 ml 삼각 플라스크에 옮긴다.
녹말 지시약 1 ml를 삼각 플라스크에 가한다.
실험 A. 표준 비타민 C로써 요오드 표준화

## Slide 15: 4. 실험 방법
삼각 플라스크에 마그네틱 바를 넣고 요오드 용액으로 청색이 될 때까지 적정한다.
반응이 완결되면 적정을 끝내고 들어간 요오드 용액의 부피를 읽는다.
위와 같은 실험을 한 번 더 반복한다.
실험 A. 표준 비타민 C로써 요오드 표준화

## Slide 16: 4. 실험 방법
시판용 비타민 C 정제(tablet) 약 0.1 g을 정확하게 측정한 후 100 ml 비커에 넣는다.
(1)의 비커에 증류수를 2/3정도 넣어 비타민 정제를 녹인다. (잘 녹지 않는 것이 있을 수 있다.)
용액을 흘리지 않도록 하여 250 ml 부피 플라스크에 옮긴 뒤 증류수로 부피 플라스크의 눈금까지 채운다.
(3)에서 만든 시료 용액을 25 ml 취하여 100 ml 삼각 플라스크에 담는다.
용액이 들어있는 플라스크에 녹말 지시약 1 ml를 넣고 요오드 용액으로 적정 한다.
위와 같은 실험을 한 번 더 반복한다.
시판용 비타민 C 함량을 계산한다.
실험 B. 표준 요오드로써 비타민 C 정량

## Slide 17: 5. 실험 결과 계산
실험 A. 표준 비타민 C로써 요오드 표준화
비타민C : 요오드 용액 = 1 : 1 반응을 한다.
MCVC = MIVI
MC: Ascorbic acid의 농도
VC: Ascorbic acid의 부피
MI: 요오드 용액의 농도
VI: 요오드 용액의 적가량
MCVC
VI
MI =

## Slide 18: 5. 실험 결과 계산
실험 B. 표준 용액으로써 비타민 C 정량
250 ㎖ 용액 속의 비타민 C의 무게 = Mc × 0.250 L × 176.13 g/mol
비타민 C 의 함량 (%) = × 100
Mc × 0.250 L × 176.13 g/mol
칭량한 시판용 비타민 C 무게( g)
비타민C : 요오드 용액 = 1 : 1 반응을 한다.
MCVC = MIVI
MC: Ascorbic acid의 농도
VC: Ascorbic acid의 부피
MI: 요오드 용액의 농도
VI: 요오드 용액의 적가량
MCVC
VI
MI =

## Slide 19: 6. 주의 및 참고사항
실험 후, 뷰렛의 코크는 분리하여 깨끗이 세척한다.
보안경을 반드시 착용하고 실험한다.
적정은 2번씩 반복한다.